Collegamenti Sensori-Board

LED
Un LED possiede due asticine, una più lunga e una più corta. L’asticina più lunga (di solito disegnata piegata) va collegata ad un PIN di I/O della board, mentre l’asticina più corta va collegata ad una resistenza di 200 Ω che, a sua volta, dovrà essere collegata ad un PIN della terra della board.
Se si utilizza una breadboard per le connessione del LED alla board, è bene ricordarsi che la corrente tra le asticine del LED e il cavo al PIN di I/O e la resistenza passa per verticale, mentre tra la resistenza e il cavo per la terra passa per orizzontale. L’estremità della resistenza che non è connessa al LED deve essere infilata in un foro lungo la carica negativa della breadboard. Lo stesso vale per il cavo che collega la resistenza alla terra, un’estremità deve essere infilata in un foro della carica negativa.